## Slide 1: Servizi di rete: evoluzione del modello d'accesso
Sabrina Tomassini
GARR

## Slide 2: Di cosa parleremo
Come abbiamo usato l’infrastruttura GARR-X
Come utilizzeremo l’infrastruttura GARR-T
Come ci parleremo per individuare nuovi requisiti/nuovi casi d’uso
Evoluzione del servizio NOC in GARR-T
Aggiornamento IDEM GARR
Aggiornamento sul servizio GARR CERT

## Slide 3: Come abbiamo usato GARR-X
L’evoluzione della capacità sui servizi di connettività IP è cresciuta negli anni e oggi è arrivata ad un valore complessivo pari a 1,92 Tbps
704
171
Connettività IP 2 x 100Gbps per ECMWF – Tecnopolo
Connettività IP 2 x 100Gbps per CINECA – Leonardo (Tecnopolo)
Chart: Distribuzione della tipologia del servizio di connettività GARR - 2018/2023
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
accessi a bassa capacità < 100Mbps | 41 | 39 | 14 | 12 | 11 | 11
accessi 100Mbps e multipli di 100Mbps | 338 | 322 | 320 | 331 | 323 | 314
accessi a 1Gbps e multipli di 1Gbps | 206 | 211 | 240 | 243 | 258 | 260
accessi a 10Gbps e multipli di 10Gbps | 69 | 80 | 85 | 103 | 110 | 117
accessi a 100Gbps e multipli di 100Gbps | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
Notes: I servizi di connettività IP sulla rete GARR sono descritti da una capacità del servizio che ancora non si è adeguata alla capacità effettiva sulla rete.
La presenza di collegamenti a bassa capacità molto spesso è legata a sedi difficilmente raggiungibili con collegamenti in fibra (INGV Stromboli, Base radar di Torchiarolo (BR), CNR Gemelli CDN)
Molti collegamenti con capacità 100M e nx100M corrispondono alla presenza di molti collegamenti di backup (circa 20%). Tutti gli altri sono servizi di connettività realizzati su fibra ma terminati su apparati utente non adeguati per supportare un accesso a 1Gbps.
E’ evidente che nel corso del tempo sia GARR che gli utenti stanno adeguando le rispettive zone di attività (GARR porta fibra e sostituisce un circuito illuminato, l’utente adegua gli apparati alla frontiera e realizza gli ampliamenti), ma il gap da coprire è ancora significativo rispetto alla potenzialità della rete GARR-T

## Slide 4
Come abbiamo usato GARR-X
Chart: Distribuzione della tipologia del servizio VPN - 2018/2023
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
accessi a 1Gbps e multipli di 1Gbps

servizio a 100Mbps e multipli di 100Mbps | 25 | 25 | 25 | 29 | 28 | 32
servizio a 1Gbps e multipli di 1Gbps | 60 | 75 | 84 | 84 | 89 | 93
servizio a 10Gbps e multipli di 10Gbps | 36 | 39 | 40 | 47 | 45 | 42
servizio a 100Gbps e multipli di 100Gbps | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4
# servizi configurati | 125 | 143 | 153 | 164 | 167 | 171
704
171
200G VPN LHCOPN INFN - CNAF TIER1
200G VPN LHCONE INFN - CNAF TIER1
Notes: E’ evidente la necessità di ricavare su una stessa infrastruttura delle overlay network che rispondono a diverse esigenze:
voglio concentrare in un solo punto le politiche di sicurezza
voglio segregare una componente del mio traffico, GARR mi suggerisce di terminare quei servizi su porte dedicate, io posso applicare politiche di sicurezza diverse

## Slide 5: Effetto GARR-T per l’accesso utente
Infrastruttura di accesso | 
nuovi PoP | 9
doppio PoP in alcune città | 6
Porte per la terminazione accesso utente |  | 
100G | 10G | 1G
67 | 290 | 876
17 nuovi nodi di accesso
400G Ethernet per accesso utente sulla rete a pacchetto

## Slide 6: I numeri della connettività nazionale e internazionale
400G GÉANT (+200G soon !)
200G LHCONE (VPN)
2 x 100G MIX
100G NAMEX
30G Arelion-Cogent
10G-1G-1G TOPIX-TIX-VSIX
100G Peering Microsoft
200G Peering Google
200G Peering Amazon (soon !)
CERN – CNAF
1,6 T Optical VPN

## Slide 7: Crescita volume traffico utente [gennaio 2019 – settembre 2023]
Chart: Volume del traffico utente [PB/mese]
| 43466 | 43497 | 43525 | 43556 | 43586 | 43617 | 43647 | 43678 | 43709 | 43739 | 43770 | 43800 | 43831 | 43862 | 43891 | 43922 | 43952 | 43983 | 44013 | 44044 | 44075 | 44105 | 44136 | 44166 | 44197 | 44228 | 44256 | 44287 | 44317 | 44348 | 44378 | 44409 | 44440 | 44470 | 44501 | 44531 | 44562 | 44593 | 44621 | 44652 | 44682 | 44713 | 44743 | 44774 | 44805 | 44835 | 44866 | 44896 | 44927 | 44958 | 44986 | 45017 | 45047 | 45078 | 45108 | 45139 | 45170 | 45200
 | 39210.87 | 39258.89 | 37733.8 | 36561.21 | 44829.75 | 42565.79 | 40254.91 | 28519.99 | 41522.24 | 49271.8 | 48701.38 | 43980.58 | 43968.11 | 42056.52 | 42168.04 | 39997.95 | 39277.41 | 35067.89 | 34549.46 | 33241.91 | 32562.96 | 36405.06 | 42320.44 | 38555.39 | 41759.6 | 32944.77 | 38654.57 | 35387.57 | 39070.58 | 38094.99 | 41321.16 | 31304.49 | 37621.29 | 54482.69 | 55677.28 | 58495.18 | 53720.67 | 52351.39 | 59221.37 | 59562.38 | 60609.56 | 53613.05 | 56467.45 | 54274.64 | 57821.95 | 76360.04 | 72902.98 | 66934.36 | 68906.66 | 67646.79 | 77256.04 | 65297.57 | 59409.34 | 62141.85 | 57829.28 | 48805.9 | 64931.63 | 71481.99

## Slide 8: Traffico di ricerca internazionale (ultimi 2 anni)
333 Gb/s
252 Gb/s
Notes: Che cosa compone il traffico di ricerca: GEANT IP, GEANT L3 VPN LHCONE, e2e LHCOPN CERN, peering KIAE, peering ARNES

## Slide 9: Servizi GARR-T: pacchetto
Servizi su rete a pacchetto | Accesso via packet network | Capacità packet network | Resilienza/ridondanza
GARR Connettività IPv4/IPv6 |  | 1Gbps 10Gbps 100Gbps (a fronte di uno studio di fattibilità) | 
GARR L2 VPN end-to-end national network service |  | 1Gbps 10Gbps 100Gbps | 
GARR L3 VPN hub&spoke full-mesh |  | 1Gbps 10Gbps 100Gbps | 
GARR Peering |  | 1Gbps 10Gbps 100Gbps | 
Notes: Obiettivi:
- Scenario di rete e affidabile e misurabile

## Slide 10: Serviti GARR-T: rete ottica
Servizi su rete ottica | Accesso via optica network | Capacità optical network | Resilienza/ridondanza
GARR dedicated optical circuit |  | 100Gbps n x 100Gbps 400Gbps | 
GARR OPN end-to-end network service |  | 100Gbps n x 100Gbps 400Gbps | 

## Slide 11: Come si cresce …. punti di attenzione
1Gbps
10Gbps
100Gbps
400Gbps
100Mbps
Notes: La rete che segue le esigenze degli utenti guardando le sedi utente ma anche le sedi che ospiteranno i data center dei centri nazionali di High-Performance Computing (HPC)
INFN e CINECA
Abbiamo sempre implementato il principio che il monitoraggio, e la raccolta dei dati dalla rete ci permettesse di fare analisi insieme agli utenti che devono essere consapevoli e in grado di controllare ció che accade sulla rete. La visibilità che vorremmo avere sulla infrastruttura sempre di piú dovrebbe arrivare ad avere una visibilitá end to end per essere gestita insieme alle parti interessate che sono anche le parti con competenze specifiche rispetto ai servizi.

## Slide 12: Come si cresce …. punti di attenzione
protocollo BGP per la corretta configurazione di un accesso di backup o di un duplice uplink
porte Ethernet 1G e superiori
capacità throughput in linea con la capacità di banda richiesta
presenza di un firewall a protezione della Science DMZ ? Attenzione alle performance
la costruzione di una Science DMZ richiede hardware dedicato, deve essere vicina all’apparato di frontiera
la Science DMZ dovrebbe essere un porzione segregata della campus network

## Slide 13: Servizi GARR-T: demarcation point
esperienze del passato
GARRX-Progress: la fornitura di un CPE ha facilitato l’attivazione del servizio di accesso (rilascio della fibra contestuale alla disponibilità di un apparato di terminazione IP)
nell’ambito di progetti dedicati a comunità caratterizzate (IRCCS&IZS, CREA) questa scelta garantisce una omogeneità nella configurazione dei servizi in accesso
evoluzione in ottica SD-WAN
in corso di studio una soluzione «CPE gestito» che garantisca anche il provisioning di nuovi servizi (es. firewall on-demand)

## Slide 14
use-case GARR-T
accesso ai servizi locali al data center avviene tramite rete GARR e GÉANT e NREN
Progettazione GARR
percorsi ottimizzati
scenario monitorato

## Slide 15
use-case GARR-T
Optical private network
e2e multi-domain
Optical private network (OPN) fra due data center collegati alla infrastruttura ottica
capacità richiesta n x 100G
soluzione a minima latenza
Progettazione GARR:
  verifica distanza dal primo apparato ottico GARR
  componente del traffico separata dall’accesso IP
e2e fra data center collegati a NREN differenti
capacità richiesta n x 100G
Progettazione GARR:
  verifica distanza dal primo apparato ottica GARR
  componente del traffico separata dall’accesso IP
  verifica servizio GÉANT per il trasporto verso la NREN remota

## Slide 16: Come ci parleremo per individuare nuovi requisiti/nuovi casi d’uso
gestire una relazione continua e di lungo termine con gli utenti
mantenere una visione completa delle interazioni che si stabiliscono tra la singola istituzione, GARR e la comunità di riferimento
seguire i progetti e le collaborazioni nazionali e internazionali
Notes: L’attività dei gruppi tecnici afferenti ai Dipartimenti Network e Infrastruttura prevede una continua interazione e la possibilità di partecipare, con diversi livelli di impegno, alle fasi di design e prototipazione dei nuovi servizi.

## Slide 17: GARR-T: una rete, molti interventi

## Slide 18: GARR NOC in GARR-T
nuovi strumenti per il monitoraggio della rete e dei servizi (Grafana)
automazione per la gestione delle configurazione/upgrade release (GARR Ansible)
automazione per la configurazione dei servizi (Paragon Insights & Infinera TNMS)
telemetria – velocità in fase di attivazione
Netbox per la rappresentazione rack, cablaggi, apparati
monitoraggio dei servizi di rete su cavo sottomarino

## Slide 19: Servizi Trust&Identity
Servizio IDEM
Federazione IDEM GARR AAI
Adesione, Registrazione entità, Supporto, Formazione, Specifiche, REFEDS, EduGAIN
Metadata Distribution Service
(Aggregati e dinamici MDQ)
IdP in the Cloud
Servizio di identità federata per IRCCS&IZS e istituti selezionati
eduID.it
Servizi Erasmus+ per Istituti extra GARR e extra IDEM
GARR Certification Service
Trusted Certificate Service
Gestione GEANT TCS (Sectigo), Registrazione RAO, Approvazione domini, Escalation point
Formazione
ACME, Sectigo, Let’s Encrypt
A

## Slide 20
MicroReport 2023
Chart: Incidenti
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Incidenti | 3118 | 3689 | 2493 | 2243 | 1951 | 2600
Percentuali incidenti risolti & abbandonati
2022 | al 31/10/2023
7.036.131 | 15.542.812
Vulnerabilità rilevate da
Shadowserver Foundation
Aggiornamenti tecnici / progetti futuri
Nuova piattaforma di gestione incidenti (fine 2021)
RT-IR: Request Tracker + Incident Response
funzioni specifiche per CERT e NOC
autenticazione OpenID&IDEM

## Slide 21: Grazie per la vostra attenzione
planning@garr.it